| ３ 文教施設応急危険度判定調査表(鉄筋コンクリート造) 整理番号▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 １ 回目 調査者 氏名 氏名 立会者 氏名 氏名 建築物概要 １ 施設名称 1.1 建築物名称 その他の棟 ２ 施設所在地 (TEL ) 2.1 施設台帳整理番号 ３ ３ 建築物用途 1.校舎 判定順位番号 ４ 構造種別 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ５ 階 数 地上 階 地下 階 ６ 建築物規模 6.１建築面積▇▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ 6.2延床面積▇▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ ７ 建築年(西暦) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇年 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜 4. その他（ ） ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク Ｂランク Ｃランク 判定 (1) ①損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無 1. 無し 2. 有り 判 定 (2) ②隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険 1. 危険無し 2. 不明確 3. 危険あり ③地盤破壊による建築物全体の沈下 1. 0.2ｍ以下 2. 0.2ｍ～1.0ｍ 3. 1.0ｍ超 ④不同沈下による建築物全体の傾斜 1. 1/60以下 2. 1/60～1/30 3. 1/30超 柱の被害［下記⑤⑥の調査階（被害最大の階） 階］（壁構造の場合は柱を壁の長さに読みかえる） ⑤損傷度Vの柱本数／調査柱本数 損傷度Ⅴの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％） 1. １％以下 2. １％～10％ 3. 10％超 ⑥損傷度Ⅳの柱本数／調査柱本数 損傷度Ⅳの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％） 1. 10％以下 2. 10％～20％ 3. 20％超 判定(2) 1. 調査済 全部Ａランクの場合 2. 要注意 Ｂランクが１の場合 3. 危険 Ｃランクが１以上又はＢランクが２以上 危険度の判定 判定(1)と判定(2)のち大きな方の危険度で判定する 1. 調査済み （要内観調査） 2. 要注意 3. 危険 ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度（⑥～⑧は内観調査時に実施する） Ａランク Ｂランク Ｃランク ①屋根･パラペット等 1.ほとんど無被害 2.歪み、ひび割れ 3.著しいずれ、一部落下 ②窓ガラス･窓枠 1.ほとんど無被害 2.部分的なひび割れ、隙間 3.落下の危険有り ③外装材 1.目地の亀裂程度 2.板に隙間が見られる 3.顕著なひび割れ、剥離 ④看板・機器類 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.転倒、落下の危険有り ⑤屋外階段･庇等 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.明瞭な傾斜 ⑥天井材･照明器具･吊り物等 1.ほとんど無被害 2.部分的なずれ、 3.落下の危険有り､一部落下 ⑦内装材･間仕切り 1.ほとんど無被害 2.目地ずれ、わずかな剥離 3.顕著なひび割れ、剥離 ⑧本棚･実験棚･屋内器具等 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.収容物の破損・飛散や転倒の危険有り ⑨その他（ ） 1.安全 2.要注意 3.危険 危険度の判定 1.調査済み 全部Ａランクの場合 2.要注意 Ｂランクが１以上ある場合 3.危険 Ｃランクが１以上ある場合 総合判定（調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する） １．調査済（要内観調査） ２．要注意 ３．危険 コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。） ①電気 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ②給排水 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3使用不可能. ③ガス 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ④通信 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ⑤便所 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ⑥空調（暖房） 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3使用不可能. | 集計欄は数字で記入 ＥＦ-ＲＣ 整理番号 判定順位番号 施設台帳等整理番号 ３ 3 1 4 地上 地下 6.1 6.2 7 調査方法 1 判定(1) ① ② ③ ④ 柱の被害最大の階 階 ⑤ ⑥ 判定(2) 判定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 判定 総合判定 (参考) 設備の被害状況 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| --- | --- |