| 1 文教施設応急危険度判定調査表(鉄骨造) 整理番号▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 １ 回目 調査者 氏名 氏名 立会者 氏名 氏名 建築物概要 １ 施設名称 1.1 建築物名称 体育館棟 ２ 施設所在地 (TEL ) 2.1 施設台帳整理番号 １ ３ 建築物用途 2.体育館 判定順位番号 ４ 構造種別 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ５ 階 数 地上 階 地下 階 ６ 建築物規模 6.１建築面積▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ 6.2延床面積▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ ７ 建築年(西暦) ▇▇▇▇▇▇▇▇年 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜 4. その他（ ） ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク Ｂランク Ｃランク ① 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険 1. 危険無し 2. 不明確 3. 危険有り ②不同沈下による建築物全体の傾斜 1. 1/300以下 2. 1/300～1/100 3. 1/100超 ③建築物全体又は一部の傾斜 傾斜を生じた階の上の階数が１階以下の場合 1. 1/100以下 2. 1/100～1/30 3. 1/30超 傾斜を生じた階の上の階数が２階以上の場合 1. 1/200以下 2. 1/200～1/50 3. 1/50超 鉄骨造部分の被害 被害最大の階 階 ④部材の座屈の有無 1. 無し 2. 局部座屈あり 3. 全体座屈あるいは著しい局部座屈 ⑤筋違の破断率 1. 20%以下 2. 20%～50% 3. 50%超 ⑥柱梁接合部及び継手の破壊 1. 無し 2. 一部破断あるいは亀裂 3. 20%以上の破断 ⑦柱脚の破損 1. 無し 2. 部分的 3. 著しい ⑧腐食の有無 1. ほとんど無し 2. 各所に著しい錆 3. 孔食が各所に見られる RC造部分の被害(純鉄骨造の場合は⑨～⑪は省略する。またRC壁構造の場合は柱本数を壁の厚さに読み替える。) 建物 全体 ⑨損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無 1. 無し 2. 有り 被害最大の階 ＿ 階 ⑩損傷度Ⅴの柱本数＿本 ÷調査柱本数＿本(調査率＿%) | 1. １％以下 2. １～10％以下 3. 10％超 ⑪損傷度Ⅵの柱本数＿本 ÷調査柱本数＿本(調査率＿%) 1. １0％以下 2. 10～20％以下 3. 20％超 危険度の判定 1. 調査済み 全部Ａランクの場合（要内観調査） 2. 要注意 Ｂランクが３以内の場合 3. 危険 Ｃランクが１以上又はＢランクが４以上 ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度（⑥～⑧は内観調査時に実施する） Ａランク Ｂランク Ｃランク ①屋根･パラペット等 1.ほとんど無被害 2.わずかなずれ 3.著しいずれ、一部落下 ②窓ガラス･窓枠 1.ほとんど無被害 2.歪み、ひび割れ 3.落下の危険有り ③外装材 1.目地の亀裂程度 2.部分的なひび割れ、隙間 3.顕著なひび割れ、剥離 ④看板・機器類 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.転倒、落下の危険有り ⑤屋外階段･庇等 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.明瞭な傾斜 ⑥天井材･照明器具･吊り物 ･屋根面ブレース等 1.ほとんど無被害 2.部分的なずれ、座屈 3.落下の危険有り､一部落下 ⑦内装材･間仕切り･屋根鉄骨 定着部･床(陥没または転倒) 1.ほとんど無被害 2.目地ずれ、わずかな剥離、 不陸 3.顕著なひび割れ、剥離、顕著なだわつき・一部の没落転倒 ⑧本棚･実験棚･屋内器具等 1.傾斜無し 2.わずかな傾斜、移動 3.収容物の破損・飛散や転倒の危険有り ⑨その他（ ） 1.安全 2.要注意 3.危険 危険度の判定 1.調査済み 全部Ａランクの場合 2.要注意 Ｂランクが１以上ある場合 3.危険 Ｃランクが１以上ある場合 総合判定（調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する） １．調査済（要内観調査） ２．要注意 ３．危険 コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。） (参考)設備の被災状況(総合判定で１．調査泉と判定された場合でも、避難所としての使用が不適当な場合があるので、下記の設備被災状況を記入する。被災の有無が確認できない場合は②.未確認とする。) ①電気 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ②給排水 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3使用不可能. ③ガス 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ④通信 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ⑤便所 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3.使用不可能 ⑥空調（暖房） 1.使用可能を確認済み 2.未確認または一部に支障有り 3使用不可能. | 集計欄は数字で記入 ＥＦ-Ｓ 整理番号 判定順位番号 施設台帳等整理番号 １ 3 2 4 地上 地下 6.1 6.2 7 調査方法 1 ① ② ③ 鉄骨造部分 鉄骨造被害最大の階 ＿階 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ RC造部分 ⑨ RC造被害最大の階 ＿階 ⑩ ⑪ 判定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 判定 総合判定 (参考) 設備の被害状況 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| --- | --- | --- |